# 発注側サーバ環境設定

以下に本システムにおける発注側サーバの環境設定手順を示す。

以下の手順は、基本的なUNIXコマンドを熟知しているものとして記述してある。

## 前提条件

本章の環境設定を実施する前に、ハードウェアの設定、ＯＳ（Vine Linux 1.1）の設定及び、ネットワークの設定（含むインターネットの接続設定）が実施されていること。

## 概要

主にモジュールをインストール及びセットアップすることにより、発注側サーバの環境を設定する。

##### Ａｐａｃｈｅ　Ｖｅｒ１．３．９

# ＷＷＷサーバモジュール

##### ＯｐｅｎＳＳＬ　Ｖｅｒ０．９．４

# ＷＷＷサーバ暗号化モジュール

##### ｍｏｄ＿ｓｓｌ　Ｖｅｒ２．４．２

# （Ｂ）で使用されているライブラリモジュール

##### Ａｐａｃｈｅ　ＪＳｅｒｖ　Ｖｅｒ１．０

ＷＷＷサーバでＪａｖａ　Ｓｅｒｖｌｅｔプログラムを稼働させるためのモジュール

##### ＪＤＫ（Ｊａｖａ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｋｉｔ）　Ｖｅｒ１．１．７

# Ｊａｖａ言語モジュール

##### ＪＳＤＫ（Ｊａｖａ　Ｓｅｒｖｌｅｔ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｋｉｔ）　Ｖｅｒ２．０

# Ｊａｖａ　Ｓｅｒｖｌｅｔ言語ライブラリモジュール

##### Ｊａｖａ　ＰｒｏｊｅｃｔＸ　ＴＲ２

# Ｊａｖａ用XML構造チェックモジュール

##### ｃｏｓ．ｊａｒ

# Ｊａｖａ　Ｓｅｒｖｌｅｔ言語ライブラリモジュール

## 環境設定手順

環境設定の前に４．１項『ＳＷＧ７３発注サーバ』のインストールを実施して下さい。

以下にＷＷＷサーバであるＡｐａｃｈｅの設定手順を示す。尚、ＡｐａｃｈｅにはＤＳＯ機能及びmod_rewrite(URL Rewriting Engine)も同時に組み込む。

３．３．１ Ａｐａｃｈｅのインストール

#### 既存Apacheを停止する。

# /etc/rc.d/init.d/httpd stop

（２） インストールファイルを解凍する。（今回は/usr/local/srcに解凍する例を

しめす）

% cd /usr/local/src

% cp /copysrcpath/apache_1.3.9.tar.gz ./

（copysrcpathはコピー元のパス）

% gzip –cd apache_1.3.9.tar.gz | tar xvf -

（解凍後apache_1.3.9ディレクトリが作成される）

% cd apache_1.3.9

#### Apacheの構成を設定する。（今回は/usr/local/apacheにインストールする例をしめす）

% ./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-rule=SHARED_CORE --enable-module=so --enable-module=rewrite --with-perl=/usr/bin

注１：別のディレクトリにパスが通っていることがあるので./を必ず指定する
　注２：--enableで始まる部分はDSO及びmod_rewrite組み込みの為の指定 
　注３：今回は/usr/binの下にperlファイルが存在した

#### モジュールを組み込む。

（３）でsrcディレクトリにConfiguration.apaciが作成されるのでこれをコピーしてモジュールを組み込む。

% cd src

% cp Configuration.apaci Configuration

#### 組み込んだモジュールをソースに反映させる。（srcディレクトリで実行する）

% ./Configure

注：別のディレクトリにパスが通っていることがあるので./を必ず指定する

#### コンパイルする。（apache_1.3.9ディレクトリで実行する）

% cd ..

(apache_1.3.9ディレクトリへ移動)

% make clean

% make

#### インストールする。（root権限で実施する）

#### % su

# make install

#### 動作テストを実施する。（root権限で起動する）

##### 以下のコマンドでApacheを起動する。

# /usr/local/apache/bin/apachectl start

注２：/usr/local/apacheは(2)で指定したディレクトリ

注３：binディレクトリは(2)でディレクトリ構成の確認をしたときのsbindirのパス

##### ブラウザで初期画面が表示されることを確認する。

任意のブラウザを起動する。

ブラウザ上のhttpコマンドラインより以下のコマンドを実行する。

http://mhi170.ctc.ne.jp 　（発注側サーバに設定したURL名を入力する。）

ブラウザ上にApacheの初期画面が表示されることを確認する。

確認できれば以下のコマンドでApacheを停止する。

# /usr/local/apache/bin/apachectl stop

### ＯｐｅｎＳＳＬのインストール

#### インストールファイルを解凍する。

# （今回は/usr/local/src/Apache-SSLに解凍する）

% cd /usr/local/src/Apache-SSL

% cp /copysrcpath/openssl-0.9.4.tar.gz ./

(copysrcpathはコピー元のパス)
% gzip –cd openssl-0.9.4.tar.gz | tar xvf -
(解凍後openssl-0.9.4ディレクトリが作成される)
% cd openssl-0.9.4

#### opensslの構成を設定する。（今回はデフォルトにインストールする）

% ./config

インストール先を指定する場合は以下の通り

% ./config --prefix=installpath --openssldir=meltpath

注１：別のディレクトリにパスが通っていることがあるので./を必ず指定する

注２：installpath(インストール先パス)、meltpath((1)で解凍したパス)

#### コンパイルする。

% make

（注）非常に時間がかかる

% make test

#### インストールする。（root権限で実施する）

% su

# make install

### ｍｏｄ＿ｓｓｌのインストール

#### インストールファイルを解凍する。

# （今回は/usr/local/src/Apache-SSLに解凍する）

% cd /usr/local/src/Apache-SSL

% cp /copysrcpath/mod_ssl-2.4.2-1.3.9.tar.gz ./

(copysrcpathはコピー元のパス)

% gzip –cd mod_ssl-2.4.2-1.3.9.tar.gz | tar xvf –

(解凍後mod_ssl-2.4.2-1.3.9ディレクトリが作成される)

% cd mod_ssl-2.4.2-1.3.9

#### apacheの構成を設定する。

% ./configure --with-apache=../../apache_1.3.9 --with-ssl=../openssl-0.9.4

--prefix=/usr/local/apache --enable-shared=ssl

注１：別のディレクトリにパスが通っていることがあるので./を必ず指定する

注２：--with-apacheにはapacheのソースディレクトリを指定

(今回は../../apache_1.3.9)

--with-sslにはopensslのソースディレクトリを指定

(今回は../openssl-0.9.4)

--prefixにはapacheインストールディレクトリを指定

(今回は/usr/local/apache)

#### apacheの再コンパイルをする。（apacheのbuildディレクトリで行う）

% cd ../../apache_1.3.9

% make

#### インストールする。（root権限で実施する）

% su

# make install

### ＪＤＫのインストール

#### インストールファイルを解凍する。（今回は/usr/local/javaに解凍する）

% cd /usr/local/java

% cp /copysrcpath/jdk_1.1.7-v3-glibc-x86.tar.gz ./

(copysrcpathはコピー元のパス)

% gzip –cd jdk_1.1.7-v3-glibc-x86.tar.gz | tar xvf –

(解凍後jdk117_v3ディレクトリが作成される)

### ＪＳＤＫのインストール

#### インストールファイルを解凍する。

# （今回は/usr/local/javaに解凍する）

% cd /usr/local/java

% cp /copysrcpath/jsdk20-solaris2-sparc.tar.Z ./

(copysrcpathはコピー元のパス)

% tar xfvz jsdk20-solaris2-sparc.tar.Z

(解凍後JSDK2.0ディレクトリが作成される)

### Ａｐａｃｈｅ　ＪＳｅｒｖのインストール

#### インストールファイルを解凍する。

# （今回は/usr/local/javaに解凍する）

% cd /usr/local/java

% cp /copysrcpath/Apache_JServ_1.0.tar.gz ./

(copysrcpathはコピー元のパス)

% gzip –cd Apache_JServ_1.0.tar.gz | tar xvf –

(解凍後ApacheJServ-1.0ディレクトリが作成される)

% cd ApacheJServ-1.0

#### 英語版Perlをインストールする。

# （英語版でないとコンパイルが通らないため）

% rpm -e --nodeps perl

(日本語版のアンインストール)

注１：「○○を削除できません。」というメッセージが表示されるが問題はない。

% cd downloaddir

(downloaddirは英語版Perlをダウンロードしたディレクトリ)

% rpm -i perl-5.004m7-1.i386.rpm

(英語版のインストール)

#### Apache JServの構成を設定する。

% ./configure --with-apache-install=

/usr/local/apache --prefix=/usr/local/java/Apache-JServ

--with-jdk-home=/usr/local/java/jdk117_v3

--with-jsdk=/usr/local/java/JSDK2.0/lib/jsdk.jar --enable-compressed

-jar --enable-debugging

注１：別のディレクトリにパスが通っていることがあるので./を必ず指定する

注２：--with-apache-installにはapacheのインストールディレクトリを指定

(今回は/usr/local/apache)

--prefixにはApache Jservのインストールディレクトリを指定

(今回は/usr/local/java/Apache-Jserv)

--with-jdk-homeにはjdkの解凍ディレクトリを指定

(今回は/usr/local/java/jdk117_v3)

--with-jsdkにはjsdkのクラスパスを指定

(今回は/usr/local/java/JSDK2.0/lib/jsdk.jar)

#### コンパイルする。

% make

#### インストールする。（root権限で実施する）

% su

# make install

#### Perlを日本語版に戻す。

% rpm -e --nodeps perl

(英語版のアンインストール)

注１：「○○を削除できません。」というメッセージが表示されるが問題はない。

Vine Linux1.1CRのCD-ROM1を入れる。

% mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

% cd /mnt/cdrom/Vine/RPMS

% rpm -i perl-5.004_jp-3.i386.rpm

(日本語版のインストール)

% cd /

% umount /mnt/cdrom

### Ｊａｖａ　ＰｒｏｊｅｃｔＸ　ＴＲ２のインストール

#### インストールファイルを解凍する。

# （今回は/usr/local/javaに解凍する）

% cd /usr/local/java

% cp /copysrcpath/xml-tr2.zip ./

(copysrcpathはコピー元のパス)

% unzip xml-tr2.zip

(解凍後xml-tr2ディレクトリが作成される)

### ｃｏｓ．ｊａｒのインストール

#### インストールファイルを解凍する。

（今回は/usr/local/javaに解凍します）

% cd /usr/local/java

% mkdir cos

% cd cos

% cp /copysrcpath/cos.zip ./

(copysrcpathはコピー元のパス)

% unzip cos.zip

### コンフィグファイルの設定

#### Apacheのhttpd.confファイルを設定する。

以下にUNIX標準エディタのviにて編集する例を示す。

% cd /usr/local/apache/conf

% su

# vi httpd.conf

設定内容については添付資料１を参照

注１：設定ファイルはhttpd.confとsrm.confとaccess.confの３つあるがデフォルトではhttpd.confにsrm.confとaccess.confの内容が含まれているのでhttpd.confのみを変更する。

#### Apache Jservのhttpd.confファイルを設定する。

以下にUNIX標準エディタのviにて編集する例を示す。

% cd /usr/local/java/ApacheJServ-1.0/conf

% su

# vi httpd.conf

設定内容については添付資料２を参照

#### Apache Jservのjserv.propertiesファイルを設定する。

以下にUNIX標準エディタのviにて編集する例を示す。

% cd /usr/local/java/ApacheJServ-1.0/conf

% su

# vi jserv.properties

設定内容については添付資料３を参照

#### Apache Jservのzone.propertiesファイルを設定する。

以下にUNIX標準エディタのviにて編集する例を示す。

% cd /usr/local/java/ApacheJServ-1.0/conf

% su

# cp zone.properties share_zone.properties

# vi share_zone.properties

# cp zone.properties secure_zone.properties

# vi secure_zone.properties

# cp zone.properties system_zone.properties

# vi system_zone.properties

設定内容については添付資料４を参照

注１：zone.propertiesファイルは３ファイル作成する。(share用、secure用、system用)

（それぞれのservletを独立させ、セキュリティを確保するため）

### サイト秘密キーの作成

#### キーを置くディレクトリを作成する。

# （今回は/usr/local/apache/etc/ssl/keysを作成する）

% su

# mkdir  -p /usr/local/apache/etc/ssl/keys

# chmod 0700 /usr/local/apache/etc/ssl/keys

# cd /usr/local/apache/etc/ssl/keys

ファイルを５つ用意する。

（適当なファイルを5つ/usr/local/apache/etc/ssl/keysへコピーする）

# cp file ./

秘密キーを作成する。（今回はf1、f2、f3、f4、f5の５ファイルを用意した）

# /usr/local/ssl/bin/openssl genrsa –des3 –rand f1:f2:f3:f4:f5 1024 > httpd.key

パスフレーズをきいてくるのでパスフレーズを入力する（確認のため2回）

注：/usr/local/ssl/binはopensslをインストールしたディレクトリ

#### 作成されたキーhttpd.keyの権限を変更する。

# chmod 0400 httpd.key

### サイト証明書の作成

#### 証明書を置くディレクトリを作成する。

# （今回は/usr/local/apache/etc/ssl/certsを作成する）

% su

# mkdir /usr/local/apache/etc/ssl/certs

# chmod 0700 /usr/local/apache/etc/ssl/certs

# cd /usr/local/apache/etc/ssl/certs

#### 証明書を作成する。

# /usr/local/ssl/bin/openssl req –new –x509 –days 365 –

key ../keys/httpd.key > httpd.pem

パスフレーズをきいてくるので秘密キーを作成したときのパスフレーズを入力する。

その他に国、都道府県、市、組織、部署、名前、メールアドレスを入力する。

注：/usr/local/ssl/binはopensslをインストールしたディレクトリ

注：『名前』は、サーバ名（ドメイン名含む）

#### 作成された証明書httpd.pemの権限を変更する。

# chmod 0400 httpd.pem

### Ａｐａｃｈｅ起動時のパスフレーズ入力の自動化

デフォルトではApacheの起動時にパスフレーズを要求してくるのでパスフレーズをプログラムで入力するようにする。

#### プログラムを作成する。（今回は/usr/local/apache/bin/pp-filter）

# プログラム（シェル）の内容は以下の通り。

#/usr/local/apache/bin/pp-filter

#!/bin/sh

echo パスフレーズ

注：このプログラムはroot権限でのみ実行できるようにしておく。

### ｂｏｏｔ時の自動起動の設定

#### Vine LinuxにインストールされていたApacheを削除する。

# cd /usr/sbin

# rm httpd

#### 新しくインストールしたApacheをコピーする。

# cp /usr/local/apache/bin/httpd ./

注：/usr/local/apacheはapacheインストールディレクトリ

### ベーシック認証のパスワードファイルの作成

#### パスワードファイルを作成する。

#mkdir / usr/local/apache/auth

ディレクトリーの作成

% cd /usr/local/apache/auth

% su

# htpasswd -c authuser_system ユーザ名

ユーザのパスワードを聞いてくるのでパスワードを入力する。

authuserファイルが作成される。

注１：-cはファイルを新規作成するのでユーザの追加のときは-cをとる。

### Ａｐａｃｈｅで必要なディレクトリの作成

#### /usr/local/apache/var/runディレクトリを作成する。

% cd /usr/local/apache

% mkdir var

% cd var

% mkdir run

#### その他必要なディレクトリを作成する。

# ディレクトリ構造については添付資料５を参照。

### Ｊｓｅｒｖ動作チェック

#### Apacheを起動する。

% su

# /usr/local/apache/bin/apachectl start

エラーが出る場合はコンフィグファイル等の設定を確認する。

注１：Apacheを起動すると自動でApache-Jservが起動する設定になっている。

#### Apache-Jservが起動しているか確認する。

% lynx http://localhost/jserv/

Apache-JServか稼動していれば、"ApacheJServ-1.0 Status" ページが表示される。

エラーが出る場合はコンフィグファイル等の設定を確認する。

#### Servletが正常に動作するかを確認する。

ディレクトリ（/usr/local/apache/logs）の属性を、webuserが参照できるように

変更する。

#cd /usr/local/apache/

#chmod 0755 logs

#chown root.webuser logs

Servlet動作確認

% cd /usr/local/java/ApacheJServ-1.0/example

% cp Hello.class /home/wg73/share/servlets/

ブラウザから、下記のURLを表示させる。

http://<hostname>/servlets/Hello

servletが正常に動作している場合は

# の画面が表示される。

# Text boxes

Example Apache JServ Servlet
Congratulations, Apache JServ is working!